消防水帶用快速接頭型式試驗紀錄表

| 申 請 人 |  | 試驗會同人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 試 驗 員 |  |
| 試驗場所 |  | 試 驗 日 | 自 年 月 日 | 至 年 月 日 |
| 產品型號 |  |  | 開始時 | 完成時 | 開始時 | 完成時 |
| 接頭種類 |  | 天 氣 |  |  |  |  |
| 標稱口徑 |  | 氣 溫 (℃) |  |  |  |  |
| 試驗項目 樣品試料 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | 備 註 |
| 外 觀、構 造 | 1.未有銳角或毛邊 2.機械加工部分不良者 3.搭勾板定位用鉚丁未能適當定位者 4.鎖緊環之固定螺絲未確實栓緊者 5.裝飾鍍層顯著剝離或不完全者 6.水帶裝設部分之形狀鬆散者 7.橡膠墊圈有傷痕或龜裂者 8.壓環容易脫離者 9.在不影響功能及強度之部分有4 mm2以上之砂孔或鑄痕殘留。 | 合□ 否□ | 合□ 否□ | 合□ 否□ |  |
|  | 搭勾板定位用鉚丁均能適當定位 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 鎖緊環之固定螺絲確實栓緊 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 裝飾鍍層未有剝離情形 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 水帶裝設部分之形狀未鬆散 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 橡膠墊圈未有傷痕或龜裂 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 推壓環不容易脫離 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 標 示 | 製造廠名稱或商標 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 出廠年月份 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 接頭之標稱口徑 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 型式認可號碼 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 重量 | 申請值 ± kg | kg □ □ | kg □ □ | kg □ □ |  |
| 尺 寸 | 公接頭及母接頭配合部 H: ± mm I : ± mm | mm mm □ □ | mm mm □ □ | mm mm □ □ |  |
|  | 公接頭本體 ± mm | mm □ □ | mm □ □ | mm □ □ |  |
|  | 公接頭裝接部 ± mm | mm □ □ | mm □ □ | mm □ □ |  |
|  | 母接頭本體 ± mm | mm □ □ | mm □ □ | mm □ □ |  |
|  | 母接頭裝接部 ± mm | mm □ □ | mm □ □ | mm □ □ |  |
|  | 母接頭接合環 ± mm | mm □ □ | mm □ □ | mm □ □ |  |
|  | 母接頭本體及接合環 ± mm | mm □ □ | mm □ □ | mm □ □ |  |

| 試驗項目 樣品試料 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 質 | 公接頭本體 | 合□ 否□ | 合□ 否□ | 合□ 否□ |  |
|  | 推壓環 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 固定環 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 母接頭本體 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 接合環 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 搭勾板 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 搭勾板彈簧 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 橡膠墊圈 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 橡膠保護環 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 彈簧強度搭勾板 | 搭勾板彈簧（限母接頭）強度應符合規定之範圍 |  |  |  |  |
| 接脫力 | 裝卸操作之力為規定力量範圍內 |  |  |  |  |
| 彎曲 | 20kgf/cm2（2MPa）（靜水壓）之內壓 【M（N－mm）＝300N×1.5×（公稱×15）mm】 |  |  |  |  |
| 壓壞 | 100kgf（1000N）之荷重（5分鐘） |  |  |  |  |
| 耐腐蝕 | 鹽水噴霧試驗期間 年 月 日～ 月 日 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 反覆 | 連接及脫離動作反覆1000次 |  |  |  |  |
| 耐水壓 | 30kgf/cm2（3MPa）（靜水壓）之內壓（5分鐘） |  |  |  |  |
| 落下 | 高度1公尺處，以水平方式自由落下至混凝土地面 |  |  |  |  |
| 拖拉 | 在混凝土地面以10km/h速度以下拖行20公尺 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |